## Slide 1: Antennihöpinää
Kaikenlaista antenneista ja muuta antenniasiaa
Reino Talarmo
OH3mA
11.10.2023, (CC BY-SA 4.0)

## Slide 2: Asialistaa
Dipoli
OFD
Aito Windomi
J-pole, Zepp
EFHWD
Monialueantennit
tai sitten jotain muuta
Varoitus: Materiaali saattaa sisältää T3-tason tekniikkaa!

## Slide 3: Antennien äiti, dipoli
Dipoli on langanpätkä

## Slide 4: Antennien äiti, dipoli
Dipoli on langanpätkä
Siinä varaukset vipeltävät päästä päähän

## Slide 5: Dipolin toiminta
Varauksien kulkuajan dipolin päästä toiseen määrää valonnopeus
  Puolenaallon dipolin pituus on c * tjakso / 2 eli metreissä 150 / f [MHz]
Varausten liike on sähkövirtaa ja se muodostaa langan ympärille vaihtelevan magneettikentän
Toisaalta dipolin päiden välillä on vaihteleva sähkökenttä
Nuo muodostavat sähkömagneettisen kentän, joka noin puolenaallonpituuden etäisyydellä pääsee karkaamaan eli säteilemään

## Slide 6: Dipoli vapaassa tilassa
Virranjakautuma
Näyttää seisovan aallon kuviolta ja sitä se on

## Slide 7: Dipoli vapaassa tilassa
Virranjakautuma
SWR syöttöpisteessä

## Slide 8: Dipoli vapaassa tilassa, syöttö keskeltä
Virranjakautuma
SWR
Säteilykuvio

## Slide 9: Dipoli vapaassa tilassa, syöttöimpedanssi
Syöttö keskeltä
Taajuusalue kuvassa
3,4 – 3,9 MHz

## Slide 10: Dipolin näkyminen, säteilykuvio
Dipolin osat näkyvät leveämpänä pisteestä A kuin pisteestä B
Säteilykuvio syntyy virtojen summana matkaerot (virran vaihe) huomioiden (virtojen projektiot)

## Slide 11: Dipolin syöttäminen
Heinrich Hertz syötti dipolia keskeltä, huomaa pikkupallot keskellä
By Rollo Appleyard - Retrieved December 30, 2014 from Rollo Appleyard, &quot;Pioneers of Electrical Communication 5: Heinrich Rudolf Hertz&quot; in Electrical Communication magazine, International Standard Electric Corp., New York, Vol. 6, No. 2, October 1927, p. 66, fig. 3 on http://www.americanradiohistory.com, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37579879

## Slide 12: Dipolin syöttäminen
Heinrich Hertz syötti dipolia keskeltä kipinäinduktorilla
By Original version: DMGualtieriThis version: Chetvorno - From File:Hertz Transmitter Receiver.svg. Alterations to image: Changed labels to English, labeled individual parts, increased thickness of lines, cropped empty space, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65941520

## Slide 13: Dipolin vastinkytkentä perustaajuudella
Puolenaallon dipoli näkyy syöttöpisteestä sarjaresonanssipiirinä
Lankadipolin komponenttien arvot ovat suuruusluokkaa
R = 73 Ω, ωL = +j15*R ja ωC = -j15*R
Vastusta R kutsutaan säteilyvastukseksi. Siihen kuluva teho on antennista karkaava eiku säteilevä teho.

## Slide 14: Dipolin syöttömahdollisuuksia
OFD Offset Fed Dipole (epäkeskisesti syötetty dipoli), ei balunia
Zinl = 118 – j23,8 (pitkä) Zinp = 131 – j10 (lyhyt)
Syöttöjohdon yhteismuodon virta vaippa pitkässä vai lyhyessä haarassa vaikuttaa impedanssiin

## Slide 15: OFD epäsymmetrinen syöttö, säteilykuvio
Vertikaalisäteily sininen
Horisontaalisäteily 30 asteen kulmassa punainen
”Pieni” vääristymä

## Slide 16: OFD epäsymmetrinen syöttö, säteilykuvio
Langan poikittaissuuntaan
Vertikaalisäteily sininen
Horisontaalisäteily punainen
Summasäteily vihreä
Vaippa lyhyt puoli Vaippa pitkä puoli

## Slide 17: OFD epäsymmetrinen syöttö, säteilykuvio
Lähes langan suuntaan
Vertikaalisäteily sininen
Horisontaalisäteily punainen
Pieni vääristymä
Vaippa lyhyt puoli Vaippa pitkä puoli

## Slide 18: OFD epäsymmetrinen syöttö, sovitus
SWR
Vaipan kytkennällä hieman vaikutusta
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen
Vaippa lyhyt puoli Vaippa pitkä puoli

## Slide 19: OFD epäsymmetrinen syöttö, sovitus
Ei Balunia
SWR / impedanssi
Vaipan kytkennällä hieman vaikutusta
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen
Vaippa lyhyt puoli punertava
Vaippa pitkä puoli sininen

## Slide 20: Dipolin syöttömahdollisuuksia
OFD Offset Fed Dipole (epäkeskisesti syötetty dipoli), baluni
Zin 122 + j16,3 (pitkä) Zin 121 + j12,7 (lyhyt)
Balunin lisääminen antennin syöttöpisteeseen korjaa tilanteen

## Slide 21: OFD epäsymmetrinen syöttö, sovitus, baluni
Virtabaluni syöttöpisteessä
SWR / impedanssi (200 Ω)
Vaipan kytkennällä ei juuri vaikutusta
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen
Vaippa lyhyt puoli punertava
Vaippa pitkä puoli sininen
Huomaa rigi maadoitettu

## Slide 22: OFD epäsymmetrinen syöttö, rigibaluni
Virtabaluni rigin päässä
SWR kamala (200 Ω)
Vaipan kytkennällä vaikutusta
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen
3,0 – 3,9 MHz Vaippa lyhyt puoli Vaippa pitkä puoli
Balunin paikalla on merkitystä!

## Slide 23: OFD epäsymmetrinen syöttö, sovitus
Virtabaluni rigissä (alapäässä)
SWR / impedanssi (200 Ω)
Vaipan kytkennällä raju vaikutus
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen
Vaippa lyhyt puoli punertava
Vaippa pitkä puoli sininen

## Slide 24: Dipolin syöttömahdollisuuksia
Aito Windom (epäkeskisesti yhdellä langalla syötetty dipoli)
Windom OFD pitkähaara OFD lyhyt haara

## Slide 25: Aito Windom yksilankasyöttö, sovitus
Syöttöpiste 0,1 pituudesta
SWR / impedanssi (200 Ω)
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen

## Slide 26: Aito Windom yksilankasyöttö, sovitus
Syöttöpiste 0,1 pituudesta
SWR / impedanssi (200 Ω)
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen
Nyt 100 Ω olisi parempi

## Slide 27: Aito Windom yksilankasyöttö, sovitus
Syöttöpiste 0,33 pituudesta
SWR (200 Ω)
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen

## Slide 28: Aito Windom yksilankasyöttö, sovitus
Syöttöpiste 0,33 pituudesta
SWR / impedanssi (200 Ω)
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen
Sovitus 300 - 400 Ω olisi parempi

## Slide 29: Aito Windom yksilankasyöttö, sovitus
Syöttöpiste 0,4 pituudesta
SWR (200 Ω)
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen

## Slide 30: Aito Windom yksilankasyöttö, sovitus
Syöttöpiste 0,4 pituudesta
SWR / impedanssi (200 Ω)
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen

## Slide 31: Aito Windom yksilankasyöttö, sovitus
Syöttöpiste 0,25 pituudesta
SWR (200 Ω)
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen

## Slide 32: Aito Windom yksilankasyöttö, sovitus
Syöttöpiste 0,25 pituudesta
SWR / impedanssi (200 Ω)
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen

## Slide 33: Dipolin syöttömahdollisuuksia
Aito Windom (epäkeskisesti yhdellä langalla syötetty dipoli)
37% 25% 10% 0%

## Slide 34: Dipolin syöttömahdollisuuksia
Aito Windom (epäkeskisesti yhdellä langalla syötetty dipoli) (200 Ω)
0% 10% 25% 37%
Vaakaosuus ½ aallonpituutta ja syöttöjohto ¼ aallonpituutta

## Slide 35: Aito Windom yksilankasyöttö, sovitus
Syöttöpiste 0, 0,1, 0,25, 0,33 ja 0,4 pituudesta ( 0 on päästä )
SWR / impedanssi @200Ω
Syöttöjohto neljännes- aallon pituinen

## Slide 36: L-antenni
L-antenni on aito Windom päästä syötettynä, kun vaakaosuus on puoli aallonpituutta, syöttö neljännesaallon mittainen
Saman langan voi ripustaa 1/8 aallonpituuden korkeudelle ja vaakaosuus on silloin 5/8 aallonpituutta ja syöttö- johto 1/8 aallonpituutta

## Slide 37: L-antenni
Windom ½ aallonpituutta ja syöttöjohto ¼ aallonpituutta (pun)
L-antenni 5/8 aallonpituutta ja syöttöjohto 1/8 aallonpituutta (sin)

## Slide 38: Aito Windom -> L-antenni

## Slide 39: Zepp, J-antenni
Zepp ja J-antennit ovat päästä syötettyjä puolen aallon dipoliantenneja
  Niiden toimintaperiaatteesta liikkuu villejä mielipiteitä
  Syötön sovitus on tehty tapittamalla oikosuljettuun avojohtoon
  Avojohto on osa antennin säteilevää osaa
  Syöttöjohdon vaippa yleensä säteilee

## Slide 40: Zepp, J-antenni
Antennin ideaalinen syöttö “kelluvana” synnyttää yläosaan dipolille tutun virtajakautuman
Tarkkaan katsottuna sovitusosan haarojen virrat eivät ole yhtä suuret eli sekin osa säteilee
Kuva by VK2DMO

## Slide 41: Zepp, J-antenni
Antennin realistinen syöttö tuo esiin kuinka sovitusosan haarojen virroilla on vaihe-ero eli niihen “erotus” säteilee
Kuvista ei näe todellista vaihe-eroa
Syöttöjohtoon lähtee yhteismuodon virta

## Slide 42: Zepp, J-antenni
Antennin realistinen syöttö tuo esiin kuinka sovitusosan haarojen virroilla on vaihe-ero eli niiden “erotus” säteilee
Kuvista ei näe todellista vaihe-eroa
Syöttöjohtoon lähtee yhteismuodon virta

## Slide 43: Zepp, J-antenni
Antennin säteilykuvio on hieman vääristynyt
Taajuus 145 MHz
Antennin korkeus n. 7 m
Taitaapi olla toimiva

## Slide 44: End fed Zepp by VK2OMD
VK2OMD käsittelee kaltoin päästä syötettyä Zepp antennia
Syöttöjohto säteilee
Säteilyn osuus riippuu onko syötössä virta- vai jännitebaluni
Syöttöjohto nejännesaallon mittainen

## Slide 45: Double Zepp
Double Zepp on avojohdolla keskeltä syötetty dipoli
  Rakenne on symmetrinen ja symmetrisesti syötettynä syöttöjohto ei säteile
Valitsemalla antennin haarojen pituudet sopivasti ominaisuuksia voidaan optimoida käyttötarkoituksen mukaan

## Slide 46: Lyhennetyt dipolit
Dipolin pituutta voidaan lyhentää ”kuormittamalla” säteilijää induktanssilla
Kelan sijalla voidaan käyttää oikosuljettua avolinjaa
Tuo alempi kiemura on päästä oikosuljettu siirtolinja ja on sarjassa elementin kanssa
9V1KG

## Slide 47: Lyhennetyt dipolit
9V1KG versio
Neljännesaallon sovituslinjan impedanssi vasemmalta oikealle: 25, 30 ja 35 Ω
25: kaksi 50 Ω rinnakkain
30: 50 Ω ja 75 Ω rinnakkain
35: hups tulipa laskuvirhe
Impedanssi neljännesaalto syöttöpisteestä!

## Slide 48: Lyhennetyt dipolit
M0PZT versio

## Slide 49: Lyhennetyt dipolit
M0PZT versio
Vaatisi neljännesaallon muuntajan, kaksi 75 Ω rinnakkain olisi sopiva

## Slide 50: Lyhennetyt dipolit
M0PZT versio
Näyttää aika normaalilta dipolilta, impedanssi on vaan aika pieni
Lähes pään suuntaan 45 asteen kulmassa Poikittain

## Slide 51: Suunta-antennit
Suunta-antenneja käytetään
  Lähetyksessä lisäämään tehollista säteilytehoa
  Vaimentamaan vastaanotossa ei-halutuista suunnista tulevia signaaleja etenkin HF-alueella
    Vastaanottimen kohinakertoimella on vähäinen merkitys
    Bandikohina on määräävä tekijä
  VHF ja sitä suuremmilla alueilla vahvistamaan vastaanotetun signaalin voimakkuutta
    Vastaanottimen kohinakerroin määrää herkkyyden
    Huippuherkkyyksillä maan lämpökohina asettaa vaatimuksia sivukeiloille

## Slide 52: Suunta-antennit
Tällä kertaa sukelletaan suohon, eiku siihen miten säteilykuvio muodostuu
Dipolin kohdalla mainittiin miten kaukokentän säteilykuvio on kuhunkin suuntaan näkyvien antennielementtien virtojen summa
Esimerkkinä on kahden neljännesaallon mittaisten vertikaaliantennien muodostama säteilykuvio

## Slide 53: Vertikaaliantenni
Yksinäinen vertikaali tyypillinen maa
  Kuvassa hieman sivussa!
  Nyt emme tarkastele syöttöpisteimpedanssia
  Simulaatiossa vertikaalin on huonosti kytketty maahan ja siitä tulee lisähäviöitä, vahvistus vain -4,1 dB

## Slide 54: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Etäisyys neljännes- aalto
Virrat yhtä suuret ja samanvaiheiset
Eipä juurikaan ”parannusta” säteilykuvioon, mutta vahvistus kasvoi 1,9 dB, osittain parempi maadoitus kahden antennin takia

## Slide 55: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Etäisyys puoliaalto
Virrat yhtä suuret ja samanvaiheiset
Vahvistus kasvoi 3,3 dB
  Miksi yli 3 dB?

## Slide 56: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Etäisyys puoliaalto
Virrat yhtä suuret ja samanvaiheiset
Vahvistus kasvoi 3,3 dB
  Miksi yli 3 dB?
  Tuo 3 dB parannus jokaista antenni tuplaamista kohden on vain ”ohjeellinen”

## Slide 57: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Etäisyys kolme neljännesaaltoa
Virrat yhtä suuret ja samanvaiheiset
Vahvistus taasen 3,3 dB
  Taisi tulla raja vastaan, sivuille kasvaa korvat!

## Slide 58: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Edellä vaihdettiin vain etäisyyttä ja saatiin antennien yhdysjanaan nähden poikittain olevat keilat
Vaihdetaan toisen antennin virran suunta
Mitäs tästä voi aiheutua?

## Slide 59: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Edellä vaihdettiin vain etäisyyttä ja saatiin antennien yhdysjanaan poikittain olevat keilat
Vaihdetaan toisen antennin virran suunta
Mitäs tästä voi aiheutua?
  Ainakin yhdysjanaan poikittain olevassa suunnassa virrat kumoavat toisensa
  Taitaa säteilykuvion minimit kääntyä 90 astetta

## Slide 60: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Etäisyys neljännesaalto
Virrat yhtä suuret ja vastakkaisvaiheiset
Vahvistus 0,1 dB
Mitenkäs saadaan tutumpi yksisuuntainen säteilykuvio?

## Slide 61: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Etäisyys neljännesaalto
Virta -90 astetta
Vahvistus 3 dB
Nollakorotuksen paras valinta ja tyypillinen teorian esittämisasetelma

## Slide 62: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Etäisyys neljännesaalto
Virta -100 astetta
Vahvistus 3,1 dB
Etu-takasuhteessa parannus

## Slide 63: Kaksi vertikaaliantennia
Säteilykuvioon vaikuttaa antennien etäisyys ja virrat
Etäisyys kymmenesosa aallonpituudesta
Virta -150 astetta
Vahvistus -1,3 dB
Antennien läheisyys huonontaa vahvistusta, säteilykuvio on hyvä etenkin vastaanottoon (hiljainenko?)

## Slide 64: Vertikaaliantenniryhmä
Kahdella vertikaaliantennilla saa aikaan suunta-antennin, jonka keilan voi kääntää sähköisesti vastakkaissuuntaan
Neljällä neliöön laitetulla ryhmällä suuntia saadaan neljä tai jopa kahdeksan
Keilanleveydestä johtuen vahvistus jää varsin pieneksi
Vieläkin useampi antenni voidaan laittaa ympyrän kehälle

## Slide 65: Vertikaaliantenniryhmä
Neljällä neliöön laitetulla ryhmällä suuntia saadaan neljä tai jopa kahdeksan suuntaa
https://remoteqth.com/img/ZAW-WIKI/4sq-8dir/4sq.pdf

## Slide 66: VOR antenni

## Slide 67: Suunta-antennin toimintaperiaate
Sijoitetaan antennielementtejä riittävän laajalle alueella
Järjestetään antennielementeihin sopivat virrat ja vaiheet
Yagi antenni on yksi esimerkki suunta-antennista, jossa yleensä syötetään yhtä ”säteilijä” elementtiä ja muihin elementteihin indusoituu sopivat virrat ja vaiheet elementtien keskinäisvaikutuksen kautta
Toinen tapa on syöttää kaikkia elementtejä kuten on tehty LPDA ratkaisussa
Suunnittelu vaatii tietokonesimulointeja

## Slide 68: Mitä vielä?
Monialueantennit
  LPDA
  OFD
  Monialue yagit
  LK99
  Beverage
  Loopit
Polarisaatio
  Eteneminen
  Antennit

## Slide 69: Monialueantennit
Antennin monialueisuus on oikeastaan kysymys miten antennin impedanssi voidaan sovittaa vaikkapa 50 Ω laitteisiin
Sinänsä dipoli säteilee kaikilla taajuuksilla, mutta on sovitettavissa helpommin resonanssitaajuuksien läheisyydessä
Impedanssi puolenaallon dipolin keskellä on pieni perustaajuudella ja sen parittomilla kerrannaisilla (sarjaresonanssi)
Parillisilla kerrannaisilla on suuri impedanssi (rinnakkaisresonanssi)
Syöttämällä dipolia vaikkapa kolmasosan kohdalta saadaan pieni impedanssi muillakin kerrannaisilla, OFD

## Slide 70: Moniaaltoalueen antennin säteilykuvio
Dipolityyppisien moniaaltoaleen antenneissa virtajakautuma muodostuu sellaiseksi, että syntyy monia keiloja, 80 m OFD ilman balunia taajuuksilla 7, 21 ja 28 MHz parhaaseen korotuskulmaan

## Slide 71: Moniaaltoalueen antennin säteilykuvio
Dipolityyppisien moniaaltoaleen antenneissa virtajakautuma muodostuu sellaiseksi, että syntyy monia keiloja, 80 m OFD ilman balunia taajuuksilla 7, 21 ja 28 MHz parhaaseen korotuskulmaan

## Slide 72: Monialueantennit
Toinen tapa laajentaa dipolityyppisen antennin kaistaa on kuormittaa sitä vastuksella
  Vastus luonnollisesti aiheuttaa häviöitä, mutta antenni on silti käyttökelpoinen
Kolmas tapa on lisätä antenniin haluttujen alueiden elementtejä ja syöttää niitä rinnakkain
  Rinnakkain laitetut elementit vaikuttavat voimakkaasti toisiinsa ja mitoitus vaatii suunnittelua
  Helpoin tapa olisi laittaa elementit poikittain toisiinsa nähden maksimissaan kolmeen suuntaan
Rinnakkaissyötön sijaan voidaan käyttää ns. parasiittista syöttöä

## Slide 73: Laajakaista-antennit
Antennin laajakaistaisuus syntyy geometrialla
Yksinkertaisimmillaan käytetään paksuja dipolin elementtejä
Vähemmällä materiaalimäärällä syntyy discone (kiekko-kartio) antenni
  Kiekon halkaisija 0,7 x aallonpituus
  Kartion pituus pintaa pitkin neljännesaalto
  Kartiokulma 25 – 40 astetta
  Taajuusalue 1:10 tai enemmän
  Kuvat Wikipedia: Discone antenna - Wikipedia

## Slide 74: Yhden bandin laajakaista-antenni
Ristidipoli käännetyssä V-asennossa voidaan mitoittaa kattamaan koko 80 m alue n. 8 %, SWR < 2
Kun ristidipolin haarat ovat samanmittaiset, niin kaistaleveys on 4,5 % SWR 2,0 arvolla eli sama luokkaa kuin tavallisella V-asennon dipolilla
Toimiakseen laajakaistaisena dipolien haarojen tulee olla erimittaiset
Sopivasti valitsemalla antennin korkeus ja huippukulma saadaan yhden käännetyn Vee:n dipolin impedanssiksi 50 Ω

## Slide 75: Yhden bandin laajakaista-antenni
Ristidipoli käännetyssä V-asennossa, haarojen pituussuhde 1,046 eli ero on 4,6%
SWR 2,0 kaista 5,2 %

## Slide 76: Yhden bandin laajakaista-antenni
Ristidipoli käännetyssä V-asennossa, haarojen pituussuhde 1,066 eli ero on 6,6%
SWR 2,0 kaista 7,9 %

## Slide 77: Yhden bandin laajakaista-antenni
Ristidipoli käännetyssä V-asennossa, haarojen pituussuhde 1,086 eli ero on 8,6%
SWR 2,0 kaista n. 10 %

## Slide 78: Yhden bandin laajakaista-antenni
Ristidipoli käännetyssä V-asennossa, haarojen pituussuhde 1,106 eli ero on 10,6%
SWR 2,0 kaista 13 % keski SWR 1,6

## Slide 79: Yhden bandin laajakaista-antenni
Ristidipoli käännetyssä V-asennossa, haarojen pituussuhde 1,126 eli ero on 12,6%
SWR 2,0 kaista 15 % keski SWR 2,3

## Slide 80: Yhden bandin laajakaista-antenni
Ristidipoli käännetyssä V-asennossa
Erimittaiset dipolihaarat
Tässä lankadipolitapauksessa n. 8 % pituuserolla antennin polarisaatio on ympyrä
Kummankin antennin impedanssi yksinään on 50 Ω ja niiden rinnankytkennän impedanssi on 50 Ω, kompleksilukujen ihme!

## Slide 81: Horisontaali- vai vertikaaliantenni?
Vaakapolarisaatio oikosulkeutuu pienissä lähtökulmissa
Tietysti vertikaali DX-työskentelyyn, vai onko näin?
Jutussa ”Ideaalisti maanläheinen” esitin miten myös vertikaalipolarisaatiolla on tyypillisen maan tapauksessa suuri vaimennus pienissä lähtökulmissa Rixun Kolmonen Numero 1/2023 #94 5.3.2023
Vertikaali/vaaka polarisaatioita on tietysti tutkittu ja tulos on mielenkiintoinen

## Slide 82: Horisontaali- vai vertikaaliantenni?
Missäs tulokulmissa DX-asemat tyypillisesti tulevat vastaanottimeen?
Minä en tiedä, mutta ei ainakaan ihan suurissa
Mitenkäs muuten verrataan vertikaali- ja vaaka-antenneja, tässä otan vertailun perustaksi syöttöpisteen korkeuden
  Vertikaaliantenni on siten keskimäärin hieman korkeammalla

## Slide 83: Horisontaali- vai vertikaaliantenni?
Laitetaan antennit kahdeksasosa-aallon korkeudelle
Harmaa alue vastaa saman lähetystehon säteilykuvioita tyypillisen maan tapauksessa
Vaakapolaroitu antenni voittaa mennen tullen yli 20 asteen kulmissa, vaakapolaroidin dipolin päätysuunnan kuva puuttuu

## Slide 84: Horisontaali- vai vertikaaliantenni?
Antennit neljännesaallon korkeudella
Vaakapolaroitu antenni voittaa yli 20 asteen kulmissa, kuva vasemmalla, häviää päädyssä, kuva keskellä

## Slide 85: Horisontaali- vai vertikaaliantenni?
Seuraavaksi vertikaali- ja horisontaaliantennit puolenaallon korkeudella
Vaakapolaroitu antenni säteilee myös langan suuntaan, keskellä
Vaakapolaroitu antenni voittaa yli viiden asteen kulmissa, mutta häviää kaikkialla päätysuuntaan, NVIS-käyttö heikkoa molemmilla

## Slide 86: Horisontaali- vai vertikaaliantenni?
Nostetaan antennit kolmeneljännesaallon korkeudelle
Korkeammalle nostettu antenni kehittää nollakohtia mahdollisesti toivottuihin korotuskulmiin, esim. vaakapolaroitu 40 asteeseen
Vaakapolaroitu antenni yleensä voittaa yli viiden asteen kulmissa, mutta häviää kaikkialla päätysuuntaan NVIS käyttöä lukuunottamatta

## Slide 87: Horisontaali- vai vertikaaliantenni?
Antennit kokoaallon korkeudella alkaa olla haasteellinen 80 m bandilla
Korkeammalle nostettu antenni kehittää nollakohtia mahdollisesti toivottuihin korotuskulmiin, esim. vaakapolaroitu nyt 30 asteeseen
Vaakapolaroitu antenni yleensä voittaa yli viiden asteen kulmissa, mutta häviää päätysuuntaan ehkä NVIS käyttöä lukuunottamatta

## Slide 88: EFHW 3,5 MHz
Antennin perusosa on puolenaallon dipoli pituus 40 m
Yleensä antenni on ripustettu vinoon, tässä noustaan ensin 1 m ja loppu nousee korotuskulman mukaan
Korotuskulmat 10, 30, 50, 60, 80 ja 90 astetta
  10 astetta jättää antennin aika alas ja simulaattori voi antaa viitteellisen tuloksen
3,5 MHz alue

## Slide 90: EFHW 3,5 MHz

## Slide 91: EFHW 3,5 MHz
Antennin syöttöimpedanssiin vaikuttaa langan kaltevuus
Kulmat 90, 50, 30, 20 ja 10 Kuvan impedanssi keskellä 2450 Ω

## Slide 92: EFHW 7 MHz
Antennin perusosa on 80 m alueen puolenaallon dipoli pituus 40 m
Yleensä antenni on ripustettu vinoon, tässä noustaan ensin 1 m ja loppu nousee korotuskulman mukaan
Korotuskulmat 10, 20, 30, 40, 50 ja 60 astetta
  10 astetta jättää antennin aika alas ja simulaattori voi antaa viitteellisen tuloksen
7 MHz alue

## Slide 93: EFHWD
Antennin perusosa on puolenaallon dipoli
Yleensä antenni on ripustettu vinoon

## Slide 94: EFHW 7 MHz

## Slide 95: EFHW 7 MHz
Antennin syöttöimpedanssiin vaikuttaa langan kaltevuus
Kulmat 90, 50, 30, 20 ja 10 Kuvan impedanssi keskellä 2450 Ω
  Kaltevuuden vaikutus impedanssiin ei ollut lineaarinen!
  En tutkinut asiaa enempää, voi johtua mallista tai olla normaalia

## Slide 96: EFHW 14 MHz
Antennin perusosa on 80 m alueen puolenaallon dipoli pituus 40 m
Yleensä antenni on ripustettu vinoon, tässä noustaan ensin 1 m ja loppu nousee korotuskulman mukaan
Korotuskulmat 10, 20, 30, 50, 60 ja 80 astetta
  10 astetta jättää antennin aika alas ja simulaattori voi antaa viitteellisen tuloksen
14 MHz alue

## Slide 98: EFHW 14 MHz

## Slide 99: EFHW 14 MHz
Antennin syöttöimpedanssiin vaikuttaa langan kaltevuus
Kulmat 80, 60, 50, 30, 20 ja 10 Kuvan impedanssi keskellä 2450 Ω
  Kaltevuuden vaikutus impedanssiin ei oloe lineaarinen!
  En tutkinut asiaa enempää, voi johtua mallista tai olla normaalia
  Toisaalta kaltevuuskulman vaikutus on vähäisempi kuin alempana

## Slide 100: EFHW 21 MHz
Antennin perusosa on 80 m alueen puolenaallon dipoli pituus 40 m
Yleensä antenni on ripustettu vinoon, tässä noustaan ensin 1 m ja loppu nousee korotuskulman mukaan
Korotuskulmat 10, 20, 30, 50, 60 ja 80 astetta
  10 astetta jättää antennin aika alas ja simulaattori voi antaa viitteellisen tuloksen
21 MHz alue

## Slide 102: EFHW 21 MHz
Säteilykuviot näyttivät hyviltä 21 MHz bandilla, mutta sovitus alempien bandien menetelmällä ei toimi
Katsotaanpa sovitusta 2450, 200 ja 100 impedanssilla
Ainakin tuolla antennin pituudella ollaan ihan metsässä tai puskassa

## Slide 103: EFHW 21 MHz
Sovitus näkyy olevan parhaimmillaan 100 Ω impedansilla
Impedanssikuva kertoo tuon suoraan
Resonanssitaajuus on puolisen MHz alhaalla
Tuon voisi korjata lyhentämällä antennia, pidennys on tehtävä aallonpituuksien perusteella ei antennin nykyisen pituuden mukaan
Aallonpituus on 14,2 m ja niitä antenniin mahtuu 2,82 kpl eli puolien aallonpituuksien yli 0,32 eli korjausta voisi olla -0,07 x 14,2 m = 1 m

## Slide 104: EFHW 21 MHz
Katsotaanpa onnistuiko lyhennyslaskenta
Kyllä tuntuu toimivan

## Slide 105: EFHW 18 – 30 MHz
Näillä taajuuksilla 40 m mittainen lanka on huonosti resonanssissa
Katsotaan ensin millainen säteilykäsi 10 m bandin suosta eiku langasta nousee
Ei paha

## Slide 106: EFHW 18 – 30 MHz
Näillä taajuuksilla 40 m mittainen lanka on huonosti resonanssissa
Pikemminkin bandit ovat lähellä sarjaresonanssia eli pientä impedanssia x
Katsotaan miten sovitus 50 Ω impedanssiin sopii, vain 28 MHz on lähellä totuutta
Taitaapa HF-alueen yläosa vaatia lisää tutkistelua…

## Slide 107: Kiitos mielenkiinnosta!
Kysymyksiä?
Olen pyrkinyt tuottamaan materiaalin ilman PSIPUL menetelmää, OH3mA